## Slide 1
Rama Suryansyah Budianto
5009221003
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI EXTENDED KALMAN FILTER UNTUK POSITION SENSORLESS CONTROL BERBASIS FIELD ORIENTED CONTROL PADA MOTOR BRUSHLESS DC KONDISI RAMP-UP
Disusun oleh
Dosen Pembimbing 1
Prof. Dr. Katherin Indriawati, S.T., M.T. ,IPU
Tasya Yusiasfa Christnantasari, S.T., M.Sc.
Dosen Pembimbing 2

## Slide 2
pendahuluan

## Slide 3
latar belakang
pendahuluan
Refrensi :
  Patil, S., Saxena, R., & Pahariya, Y. (n.d.). Performance Comparison of SRM, PMSM & BLDC Motor Drives via Experimentation in Laboratory for EV Application.
Mengapa Motor BLDC umum digunakan?
BLDC memiliki efisiensi dan torsi terendah dari ketiganya, akan tetapi merupakan jenis motor yang paling umum digunakan saat ini. (Patil et al., n.d.)
Biaya Rendah
Mudah Ditemukan
Realibilitas Tinggi
Mengapa efisiensi dan torsi BLDC rendah?
High Torque ripple
&
Electrical noise
Pada Komutasi Trapezoidal yang merupkan standar digunakan pada BLDC

## Slide 4
latar belakang
pendahuluan
BLDC Menggunakan komutasi trapezoidal atau komutasi 6-step
Karena sifat konstruksi fisik motor BLDC
  Bentuk Magnet
  Distribusi Lilitan Stator
  Kombinasi Jumlah Slot dan Pole
Menghasilkan tegangan induksi yang timbul di dalam kumparan motor saat rotor berputar atau disebut Back Electromotive Force (BEMF)
Komutasi six-step hanya mengaktifkan dua fasa secara bergantian setiap 60° elektrik, sehingga perpindahan pada setiap commutation point menghasilkan current spike dan torque ripple

## Slide 5
latar belakang
pendahuluan
Refrensi :
  Nurtriartono, A., Mukhlisin, A., Yuniarto, M. N., & Rijanto, E. (2019). Performance comparison of BLDC motor controllers designed based on trapezoidal commutation and FOC. 060002.
BLDC dapat dioperasikan menggunakan Komutasi Field Oriented Control
Menggunakan komutasi FOC BLDC memiliki respon kecepatan lebih halus dan stabil, overshoot torsi yang lebih kecil dan torsi steady state yang lebih kecil menghasilkan torsi yang lebih baik.
(Nurtriartono et al., 2019)

## Slide 6
latar belakang
pendahuluan
Refrensi :
  Kumar, M., Tiwari, S., Kumar, V., Sampathi, S.J. & Jarial, R.K. (2024) ‘Implementation of Field-Oriented Control (FOC) Algorithm for Brushless DC (BLDC) Motor Speed Regulation’, Proceedings of the 2023 IEEE 2nd International Conference on Measurement, Instrumentation, Control and Automation (ICMICA). doi: 10.1109/ICMICA61068.2024.10732537.
  Lee, W.J. and Sul, S.K., 2006. A new starting method of BLDC motors without position sensor. IEEE Transactions on Industry Applications, 42(6), pp.1532–1538. doi:10.1109/TIA.2006.882668.
Lemahnya sinyal feedback sehingga sulit untuk mendapatkan estimasi posisi rotor yang akurat
Kebutuhan sensor posisi untuk pengoperasian
Kelemahan Komutasi FOC pada BLDC
  Biaya dan kompleksitas hardware bertambah
  Menambah bobot dan ruang
  zero-crossing point BEMF

## Slide 7
latar belakang
pendahuluan
Diusulkan pengaplikasian Estimator untuk Mengetahui Posisi Rotor BLDC secara sensorless
Extended Kalman Filter
Extended Kalman Filter (EKF) adalah estimator state berbasis model yang bekerja secara rekursif untuk sistem nonlinear.
Komutasi FOC pada motor BLDC, EKF secara teoritis cocok digunakan karena FOC membutuhkan informasi sudut (θₑ) dan kecepatan (ωₑ) elektrik rotor secara kontinu untuk melakukan transformasi Clark-Park informasi yang pada operasi sensorless tidak dapat diukur langsung, dan harus direkonstruksi.
Refrensi :
  So, R. (2015). Extended Kalman Filter Simulink Model for Nonlinear System Modeling.

## Slide 8
Mengembangkan pemodelan motor BLDC untuk keperluan estimator EKF
Membuat sistem kontrol FOC pada motor BLDC
Membuat estimator EKF pada motor BLDC
Membuat sistem kontrol sensorless FOC dengan estimator EKF untuk mengestimasi posisi rotor motor BLDC pada kondisi ramp-up
TUJUAN
pendahuluan
01
02
03
04

## Slide 9
BATASAN MASALAH
pendahuluan
Motor BLDC yang digunakan pada penelitian ini adalah SunnySky X4108S 380KV
Sumber tegangan yang digunakan pada penelitian ini adalah power supply dengan tegangan supply 12 V konstan, terdapat fitur pengaman fuse jika beban > 5 A
Metode kontrol yang digunakan pada penelitian ini berbasis komutasi stator Field Oriented Control (FOC) dengan estimator posisi rotor menggunakan Extended Kalman Filter (EKF)
Tidak ada beban yang terpasang pada motor BLDC pada penelitian ini difokuskan pada kondisi no load
Tidak digunakan atau ditemukan nilai tuning optimal untuk kontroler PI dan covariansi matriks estimator EKF pada penelitian ini, dicukupkan pada nilai yang menghasilkan kondisi operasinal yang stabil untuk motor BLDC
Pengujian pada penelitian ini difokuskan estimasi posisi rotor pada fase ramp-up (percepatan awal)
01
02
03
04
05
06

## Slide 10
tinjauan pustaka

## Slide 11
motor bldc
tinjauan pustaka
Refrensi :
  Xia, C. (2012). Permanent magnet brushless DC motor drives and controls [Electronic resource]. Wiley-Science Press.
  .Talikoti, B. S., Chitguppa, D. M., Kumar, R., & Karnik, M. (2025). Field Oriented Control of BLDC Motors for Unmanned Underwater Vehicle (UUV). 2025 11th International Conference on Automation, Robotics, and Applications (ICARA), 268–272. https://doi.org/10.1109/ICARA64554.2025.10977625
Model BLDC sebagai acuan tiga fasa
Model BEMF Stator
Persamaan torsi elektromagnetik
Persamaan motion

## Slide 12
Field oriented control
tinjauan pustaka
Refrensi :
  Arif, A.H., Muslim, M.A. and Yudaingtyas, E. (2024) 'Sensorless field-oriented control (FOC) using sliding mode observer for BLDC motor', KINETIK: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control, 9(2), pp.139-148.
Langkah Kerja FOC
Transformasi Clarke
Arus tiga fasa pengukuran stator berupa arus referensi A,B,C diubah menjadi arus dua fasa alpha, beta
Transformasi Park
Arus fasa alpha, beta diubah menjadi arus dua sumbu dalam kerangka acuan berputar, yaitu arus direct axis (d) dan quadrature axis (q)
PI Controler
Arus sumbu-d dibandingkan dengan referensi fluks (id = 0)
Arus sumbu-q dibandingkan dengan referensi kecepatan rotor
Transformasi Inverse Park
Tegangan kontrol dalam kerangka berputar (Ud, Uq) dikonversi kembali ke kerangka stasioner (Ualpha, Ubeta) menggunakan referensi posisi rotor

## Slide 13
Extended kalman filter
tinjauan pustaka
Refrensi :
  Fox, D., Thrun, S. & Burgard, W. (2005) Probabilistic Robotics. Cambridge, MA: MIT Press.
  So, R. (2015). Extended Kalman Filter Simulink Model for Nonlinear System Modeling.
Algoritma estimasi untuk sistem non-linear yang menggunakan aproksimasi Taylor orde pertama untuk melinearisasi model. Bersifat Gaussian dan recursive.
Langkah Kerja Algoritma EKF

## Slide 14
Suatu sistem nonlinier.
dikatakan locally observable jika state x dapat dibedakan secara lokal dari pengukuran output y dan turunannya. Berbeda dengan sistem linier (uji rank matriks[C; CA; CA^2;...]), pada sistem nonlinier digunakan observability rank test berbasis Lie derivative.
NON linier observability
tinjauan pustaka
Refrensi :
  Zhao, S., Duncan, S. R., & Howey, D. A. (2017). Observability analysis and state estimation of lithium-ion batteries in the presence of sensor biases. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 25(1), 326–333. https://doi.org/10.1109/TCST.2016.2542115
  h(x): fungsi output
  Lf​h(x): Lie derivative, yaitu laju perubahan h(x) sepanjang lintasan dinamika f(x)
  dh, dLf​h: gradien (turunan parsial terhadap seluruh state)
  Q: matriks observabilitas, disusun dari gradien hh h dan Lie derivative-nya
  n: jumlah state pada sistem

## Slide 15
Metode penelitian

## Slide 16
Diagram alir penelitian

## Slide 17
Setup
metode penelitian
Refrensi :
  ams OSRAM Group (2018) AS5600: 12-Bit Programmable Contactless Potentiometer, datasheet, revision 1-06 [v1-06], 2018-Jun-20. ams OSRAM Group.
Motor SunnySky
X4108S 380KV
ESC B-G431B-ESC1 (STM32G431)
Power Supply 12 V
Set-Up Plant Hardware
Sensor AS5600
pada shaft motor

## Slide 18
Pemodelan
metode penelitian
Motor BLDC
Pemodelan simulasi simulink OPen loop
current sensing
inverter
pwm generator

## Slide 19
identifikasi parameter
metode penelitian
model state alpha-beta
Data input didapatkan dari pengujian hardware open loop, dengan sudut & kecepatan sudut bersal dari encoder AS5600 (θenc ωenc​)
Tahap 1 : Regresi closed-form
Tahap 2 : Optimasi nlgreyest (digunakan toolbox system identification MATLAB)
identifikasi parameter dua tahap

## Slide 20
perancangan kontroler foc
metode penelitian
block diagram foc sensored
Dirancang pada simulasi simulink untuk mengetahui dinamika kontroler FOC dan melakukan tuning PI controler, dimana setelah didapatkan arsitektur yang sesuai teoritis respon FOC rancangan simulasi diubah menjadi kode program hardware
tuning PI controler

## Slide 21
perancangan algoritma ekf
metode penelitian
Model BLDC sebagai acuan dua fasa
Bentuk Jacobian model BLDC
dengan
Algoritma EKF
Joseph form covarince update (6) digunakan untuk menjaga kestabilan numerik floating point koreksi

## Slide 22
perancangan kontrol sensorless
metode penelitian
block diagram foc sensorless
Feedback θ^, ω^ ke PI kontroler sekarang berasal dari EKF, bukan sensor fisik AS5600

## Slide 23
Hasil penelitian

## Slide 24
Parameter pengujian
hasil penelitian

## Slide 25
hasil setup
hasil penelitian
Pengujian sensor dilakukan dengan memutar rotor motor menggunakan tangan selama kurang lebih 30 detik, sementara kecepatan sudut (𝜔) dan posisi sudut (𝜃) dari sensor diambil secara independen
kecepatan sudut raw
posisi sudut raw

## Slide 26
hasil setup
hasil penelitian
Untuk memperoleh kecepatan sudut yang dapat diandalkan sebagai referensi ground truth, data diproses menggunakan metode penurunan jendela lebar 20 sampel atau setara ~208 ms yang merata-ratakan noise kuantisasi sekaligus mempertahankan sinyal kecepatan sesungguhnya, dilanjutkan di implementasi low pass filter dengan nilai 𝑇𝑓 = 0.1 s.
kecepatan sudut setelah proccesing
posisi sudut setelah proccesing

## Slide 27
analisis model
hasil penelitian
Model BLDC sebagai acuan tiga fasa
Observability Rank Test Model BLDC
matriks observabilitas Q dikonstruksi dari gradien 𝑑ℎ dan gradien Lie derivative pertama 𝑑𝐿𝑓ℎ.
Gradien 𝑑ℎ diperoleh sebagai.

## Slide 28
analisis model
hasil penelitian
Observability Rank Test Model BLDC
yang menunjukkan bahwa observasi output langsung tidak mengandung informasi tentang 𝜔𝑒 dan 𝜃𝑒 .
Melalui komputasi Lie derivative 𝐿𝑓ℎ = 𝑑ℎ ⋅ 𝑓 dan diferensiasinya terhadap seluruh state, diperoleh.
Matriks observabilitas Q = [dh; d𝐿𝑓ℎ] yang terbentuk berukuran 6 × 5. Karena Q bukan matriks simetris, uji rank dilakukan secara bertahap. Tiga baris pertama yang berasal dari 𝑑ℎ membentuk basis vektor standar 𝑒1,𝑒2,𝑒3 sehingga rank awal adalah 3. Analisis kemudian difokuskan pada submatriks 𝑀 yang dibentuk dari kolom 4 dan 5 pada baris 4–6, yaitu.

## Slide 29
analisis model
hasil penelitian
Observability Rank Test Model BLDC
Determinan dari minor 2 × 2 pertama submatriks ini dihitung sebagai.
Hasil ini menunjukkan bahwa det (𝑀12) ≠ 0 jika dan hanya jika 𝜔𝑒 ≠ 0, sehingga rank Q naik menjadi 5 hanya pada kondisi tersebut.
Model BLDC bersifat locally observable jika dan hanya jika motor dalam kondisi berputar (𝜔𝑒 ≠ 0)
Menimbulkan masalah saat BLDC pada kondisi stand still
Unobservable

## Slide 30
analisis model
hasil penelitian
Mengatasi kondisi unobservable
OPEN LOOP
CLOSED LOOP
Strategi ramp-up Open Loop ke Closed Loop merupakan solusi langsung terhadap keterbatasan teoretis yang ditemukan pada analisis observabilitas.
ωe = 0
Komutasi paksa
EKF hanya tracking
ωe ≠ 0
EKF θe & ωe mengestimasi secara bebas
Kondisi switching
Pk,θ merepresentasikan seberapa yakin (atau tidak yakin) estimator terhadap estimasi θ^e​ yang dihasilkan estimator

## Slide 31
analisis model
hasil penelitian
Hasil Identifikasi Parameter Model BLDC
Data hardware didapatkan pada kondisi open loop velocity control dengan parameter input
Nilai Ke = 0.008565 ± 0.000026V.s/rad
Didapatkan hasil dari program MATLAB

## Slide 32
analisis model
hasil penelitian
Hasil Identifikasi Parameter Model BLDC
Komparasi Arus 𝛼 − 𝛽 hardware dan prediksi model
Hasil Komparasi Simulasi dengan Perbedaan konstanta BEMF

## Slide 33
Hasil Open Loop
hasil penelitian
Hasil open loop kecepatan sudut
hasil open loop posisi sudut

## Slide 34
hasil open loop
hasil penelitian
Validasi Model Motor BLDC
Komparasi Hasil Simulasi dan Hardware Arus Tiga Fasa
Komparasi Hasil Simulasi dan Hardware Posisi Sudut

## Slide 35
hasil open loop
hasil penelitian
Validasi Model Motor BLDC
Nilai error yang didapatkan berada di bawah ambang batas keberterimaan <10% yang harapkan untuk sebuah model
Metrik Kebersamaan Model Motor BLDC

## Slide 36
hasil FOC sensored
hasil penelitian
Hasil closed loop simulasi kecepatan sudut
Hasil closed loop hardware kecepatan sudut

## Slide 37
hasil FOC sensored
hasil penelitian
Hasil closed loop simulasi posisi sudut
Hasil closed loop hardware posisi sudut

## Slide 38
hasil FOC sensored
hasil penelitian
Hasil closed loop simulasi arus alpha-beta
Hasil closed loop hardware arus alpha-beta

## Slide 39
hasil FOC sensored
hasil penelitian
Hasil closed loop simulasi arus Id-Iq
Hasil closed loop hardware arus id-iq

## Slide 40
hasil FOC sensored
hasil penelitian
Metrik Kinerja FOC Sensored
Secara keseluruhan kedua implementasi menunjukan kendali FOC yang berfungsi dengan benar berada di bawah ambang batas keberterimaan 5% yang diharapkan untuk kontroler

## Slide 41
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Hasil simulasi kecepatan sudut
Hasil simulasi posisi sudut
Simulasi Simulink FOC Sensorless
Simulasi digunakan sebagai alat untuk merancanag dan mengintegrasikan kontroler FOC dengan dengan estimator EKF yang telah dirancang, serta memastikan keseluruhan arsitektur sensorless bekerja dengan benar sebelum dikonversi menjadi program hardware

## Slide 42
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Hasil simulasi arus alpha-beta
Hasil simulasi arus id-iq
Simulasi Simulink FOC Sensorless
Simulasi digunakan sebagai alat untuk merancang dan mengintegrasikan kontroler FOC dengan dengan estimator EKF yang telah dirancang, serta memastikan keseluruhan arsitektur sensorless bekerja dengan benar sebelum dikonversi menjadi program hardware

## Slide 43
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Hasil hardware kecepatan sudut pada 9 rad/s

## Slide 44
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Hasil hardware arus id-iq sudut pada 9 rad/s
Hasil hardware arus alpha-beta sudut pada 9 rad/s
Terdapat perbedaan signifikan amplitudo arus dari alpha-beta dan id-iq dibandingkan kondisi yang diharapkan seperti pada simulasi, hal ini terjadi akibat phase-lock pada estimasi posisi karena sudut yang diestimasi EKF bergeser dari posisi rotor sebenarnya, komutasi menjadi misaligned sehingga vektor arus tidak terarah secara optimal terhadap rotor. Akibatnya, sebagian besar arus yang mengalir terbuang untuk melawan medan yang tidak sejajar dibandingkan menghasilkan torsi yang berguna.

## Slide 45
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Phase lock adalah kondisi di mana EKF tidak konvergen menuju sudut rotor sebenarnya, melainkan menuju suatu titik kesetimbangan (equilibrium) yang stabil namun bergeser secara konstan dari nilai sebenarnya. Ini terjadi karena persamaan BEMF pada model EKF.
Phase lock
memiliki struktur simetri trigonometrik yang memungkinkan lebih dari satu titik kesetimbangan memenuhi dinamika koreksi EKF secara self consistent.
Jika sudut yang diestimasi (θ^e​) bergeser dari sudut sebenarnya (θe) sebesar Δθ=θ^e − θe​, maka arus Iq yang dikomandokan pada kerangka estimasi tidak sepenuhnya terarah pada sumbu q yang sebenarnya. Dengan asumsi Id_ref=0.

## Slide 46
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Metrik Performa Respon Motor BLDC
Metrik Performa EKF

## Slide 47
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Didapatkan dari pengujian variasi matriks kovarians Q dan R memperngaruhi respon sistem pada kecepatan reverensi yang berbeda dimana pada baseline Q2 dan R2 kecepatan referensi open loop < 5 rad/s tidak mengakibatkan switching, yang mengindikasi satu atau lebih kondisi switching tidak terpenuhi.
Low Speed
Pengujian variabel EKF
Berdasarkan analisis data variasi variabel EKF didapatkan kondisi yang menyebabkan kegagalakn switching adalah konvergensi kovariansi estimasi posisis sudut (𝑃𝑘𝜃 < 0.01). Dua kondisi durasi dan magnitudo BEMF telah dipenuhi, dimana diestimasi nilai magnitudo BEMF berada pada 𝑘𝑒 . |𝜔̂| = 0.008562 . 99 = 0.848 > 0.25 melampaui ambang batas yang di tetapkan di seluruh kecepatan pengujian.

## Slide 48
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Low Speed
Berdasarkan pengujian menemukan bahwa dua kombinasi yaitu Q1 dengan R2 (Q1,R2) dan Q2 dengan R1 (Q2,R1), berhasil mencapai transisi open loop ke closed loop pada kondisi low speed 3 rad/s pada open loop menuju 2 rad/s pada closed loop batas bawah kecepatan operasional terendah yang berhasil dicapai pada penelitian ini.
Temuan ini menunjukan bahwa batas bawah kecepatan operasional sistem sensorless EKF pada penelitian ini bukan merupakan batas tetap yang berlaku untuk seluruh kombinasi kovariansi, melainkan bergantung pada pemilihan matriks kovariansi Q dan R yang tepat.

## Slide 49
hasil FOC sensorless
hasil penelitian
Metrik Performa Respon Motor BLDC
Metrik Performa EKF
Low Speed

## Slide 50
Kesimpulan

## Slide 51
Kesimpulan
Pemodelan BLDC Model diturunkan dari kerangka ABC ke α-β, dengan konstanta BEMF diidentifikasi melalui pendekatan grey-box dua tahap dan tervalidasi terhadap data hardware di bawah ambang batas keberterimaan. Analisis observabilitas mengonfirmasi model hanya observable saat motor berputar, menjadi landasan strategi ramp-up.
Sistem Kontrol FOC dirancang dengan tiga loop kendali dan divalidasi melalui simulasi, dengan tuning PI yang berhasil ditransfer langsung ke hardware dan terbukti meningkatkan performa dibandingkan kondisi tanpa kontroler.
Estimator EKF orde penuh berhasil diimplementasikan, dengan analisis sensitivitas kovariansi Q dan R mengungkap mekanisme kegagalan yang saling melengkapi serta menemukan bahwa akurasi estimasi dan keberhasilan switching merupakan aspek performa yang independen.
Sistem Sensorless FOC-EKF Arsitektur switching open loop – closed loop berhasil diimplementasikan pada hardware dengan batas kecepatan operasional yang berhasil diperluas melalui pemilihan kovariansi yang tepat, meskipun menunjukkan konsekuensi berupa galat kecepatan lebih besar, estimasi posisi yang terkunci pada titik kesetimbangan fasa tidak terkendali, dan konsumsi arus yang jauh lebih besar dibandingkan kendali sensored.
01
02
03
04

## Slide 52
Terima Kasih